###### FORD MAVERICK műszaki adatok

Méretek és térfogatok (egyéb dimenzió hiányában milliméter)

Hosszúság 	4441

Szélesség, tükrökkel 	2017

Szélesség, tükrök nélkül	1825

Magasság, tetősínnel	1762

Tengelytáv	2620

Tank 		61 liter

Belső tér

Csomagtartó 	0.47 köbméter (ablakig) Hátsó ülés felállítva

1.81 köbméter (ülőlap kiszedve) Hátsó ülés lefektetve

Fejtér elöl/hátul	1026/996

Lábtér elöl/hátul	1057/922

Csípőszélesség elöl/hátul	1355/1247

Vállszélesség elöl/hátul	1430/1419

Hajtóművek

2.3L Duratec

Motortípus	Soros, négyhengeres, könnyűfém blokk és hengerfej

Furat/löket	87.5 x 94.0 mm

Lökettérfogat 	2,261 cm3

Sűrítés	9.4:1

Befecskendezés 	Szekvenciális, elektronikus

Vezérmű	DOHC, hengerenként négy szelep

Teljesítmény	150 LE, 5,700/perc

Nyomaték	200 Nm, 4,000/perc

Emisszió (g/km)	 		244

Fogyasztás (l/100km)

Városi		13.6

Országúti	8.5

Kombinált	10.4

Menetteljesítmény

Csúcssebesség (km/h)	171

3.0L Duratec V6

##### Motortípus	V6, könnyűfém blokk és hengerfej

Furat/löket	89.0 x 79.5 mm

Lökettérfogat	2,967 cm3

Sűrítés	10.0:1

Befecskendezés 	Szekvenciális, elektronikus

Vezérmű	DOHC, hengerenként négy szelep

Teljesítmény	203 LE, 6,000/perc

Nyomaték	262 Nm, 4,850/perc

Emisszió (g/km)			284

Fogyasztás (l/100km)

##### Városi		17.0

##### Országúti	9.3

Kombinált	12.1

Menetteljesítmény

Csúcssebesség (km/h)	188

Erőátvitelek	5-fokozatú manuális (csak 2.3L Duratec)

4-fokozatú automata (csak 3.0L Duratec V6)

Áttételek 	Manuális 	Automata

I 	3.50:1 	2.889

II 	1.944 		1.571

III 	1.258 		1.00

IV 	0.947 		0.698

V 	0.809

Hátramenet	3.374		2.310

Tengelyhajtás	4.23		3.77

# Futómű

Elöl		Független, MacPherson, stabilizátor

Hátul		Független, többlengőkaros

Kormány	Fogasléces szervokormány

Fordulókör járdák között 	11.4 m

#### Fék

Elöl		30.2 cm tárcsák

Hátul		30.2 cm tárcsák

Fékrendszer	ABS, elektronikus fékerő-elosztó (EBD) és Vészfék-asszisztens (EBA)

Kerekek és gumik	5-küllős 16-colos könnyűfém, P215/70HR16

#### Terepjárás (fokokban)

Első terepszög				19

Hátsó terepszög				27

Rámpaszög					19

Dőlésszög					49

Maximális mászóképesség			45

Maximális szabad magasság (mm) 	191

Gázlómélység (10 km/h) (mm)		600

Súlyok (kg)

Saját tömeg	1,599 (2.3L Duratec)

1,655 (3.0L Duratec V6)

Össztömeg	1,978 (2.3L Duratec)

2,050 (3.0L Duratec V6)

Max. utánfutó tömeg,

(fékezett)	1,500 (2.3L Duratec)

1,700 (3.0L Duratec V6)

Teherbírás (kg)	379 (2.3L Duratec)

395 (3.0L Duratec V6)

Max. tetőterhelés (kg)	45

#  #  #